开沃BE11车型出口阿联酋、沙特所需的认证项目招标文件

各位合作伙伴：

江苏开沃汽车有限公司拟于近期对BE11车型出口阿联酋、沙特所需的认证项目进行公开招标，欢迎优秀公司参加投标。具体事宜如下：

- 项目名称：开沃BE11车型出口阿联酋、沙特所需的认证项目招标

- 项目地址：江苏开沃汽车有限公司

江苏省徐州市经济开发区龙湖东路文创小镇文德楼

- 项目概况与内容

1、项目规划

| 项目代号 | BE11-E06 |
| --- | --- |
| 车型配置 | 欧盟尊享版（已取得WVTA证书） |
| 项目要求 | 依江苏开沃现有车型规划，制定阿联酋、沙特国家认证计划及方案、实施认证方案，向国外认证机构提交认证资料及申请，2022年11月15日前取得阿联酋国家认证证书、沙特国家认证证书 |
| 证书下发时间 | 2022年11月15日前 |

2、合作商需求

根据江苏开沃汽车有限公司认证需求规划，从2022年8月份开始进行阿联酋、沙特国家认证，2022年11月15日前取得阿联酋国家认证证书、沙特国家认证证书。

投标单位资格要求：

有意向参加投标的单位，需于2022年8月4日17点前将以下材料备齐并提交至：南京市溧水区柘塘镇新能源大道369号开沃汽车集团招标中心

投标文件接收人：张辉；联系电话：19951653258（工作微信）。

工作邮箱zhanghui@skywellcorp.com

1)投标单位的财务、信用状态应为良好，具有同类项目的丰富经验和业绩，并有能力按时完成本项目；

2) 投标单位承诺遵守江苏开沃提出的保密要求；

3）投标单位应遵守有关的国家法律、法令和条例，没有因涉嫌贿赂、偷税漏税或正在由司法机关或有关部门进行调查。

3、主要工作内容

1）投标单位负责向江苏开沃提供认证、法规培训及阿联酋、沙特国家准入的咨询；

2）投标单位负责向江苏开沃提供最新版阿联酋、沙特准入法规清单及文本，如有法规更新，需及时告知并提供新旧法规对比；

3）投标单位负责对出口车型进行评估，提出出口国家认证风险及建议；

4）投标单位负责制定阿联酋、沙特国家认证计划及方案、实施认证方案；

5）投标单位负责协助样车预检查和问题整改；

6）投标单位负责进行认证试验目击（要求全部在中国国内进行认证试验）；

7）投标单位负责对工厂审核；

8）投标单位负责对所有认证材料审核并指导修改；

9）投标单位负责编制翻译所有证书报告，并向国外认证机构提交资料申请，2022年11月15日前取得阿联酋国家认证证书和沙特国家认证证书；

10）包含且不限于以上工作内容，最终以按时取得阿联酋国家认证证书和沙特国家认证证书为准。

- 条件要求

1、投标单位必须具备同类项目的丰富经验和业绩，并有能力按时完成本项目；

2、投标资料

有意向参加的单位，需于2022年8月4日17点前将以下材料备齐并提交至南京市溧水区柘塘镇新能源大道369号开沃汽车集团招标中心，逾期无效。（邮寄方式递交。）

1）认证报价明细表；

2）出口阿联酋、沙特国家认证方案

3）服务方案及服务承诺；

4）公司营业执照（复印件加盖公章，如未三证合一，需提供组织机构代码证、税务登记证、工商营业执照复印件并加盖公章）；

5）法人代表身份证明或法人代表授权委托书（原件）；

6）公司地址、公司固定电话、联系人、联系电话、邮件地址；（该联系方式将作为投标人唯一联系方式）；

7）法人授权委托人近半年本单位社保缴纳证明、劳务合同；

8）近三年完成同类项目资料（复印件加盖公章）；

9）投标单位认为需提供的其他证明资料。

注：以上资料请用A4纸张按顺序胶装装订，密封递交。

- 递交地址及联系方式

递交地址：南京市溧水区柘塘镇新能源大道369号开沃汽车集团招标中心

接收人：张辉；

联系电话：19951653258（工作微信）。

工作邮箱：zhanghui@skywellcorp.com

递交报名资料联系人：刘佳红

电话：19851672821

邮箱：liujiahong@skywellcorp.com

江苏开沃汽车有限公司

2022年7月28日

附件1：

合作单位推荐表

| 合作事项： |
| --- |
| 推荐人姓名 |  | 所属公司及部门 |  |
| 职务 |  | 联系电话 |  |
| 推荐单位： |
| 推荐理由：（请选择后在对应框内打“√”并说明） □该单位有良好资质和实力（说明： ） □该单位市场服务口碑良好（说明： ） □本人曾经亲历与该单位的合作（说明： ） □亲戚或朋友所在单位（说明： ） □其他理由（说明： ） |
| 本人承诺以上推荐属实。如推荐单位不能按要求完成工作的，愿接受问责，并负责督促改进。如改进无效或造成公司损失，取消今后推荐资格。（每人只能推荐一家单位） 推荐人（签名）： 推荐时间： |

备注：因推荐人蓄意扰乱招标工作对公司造成的直接与间接损失由推荐人承担。

附件2：认证报价明细表

| 认证报价明细表（元，含税） |
| --- |
| 甲 方：江苏开沃汽车有限公司 报价时间： |
| 纯电动车法规清单 | 阿联酋 | 沙特 | 合计 | 备注 |
| 电动车安全要求 | 目击费用 | 报告费用 | 证书费用 | 其他 | 费用小计 | 目击费用 | 报告费用 | 证书费用 | 其他 | 费用小计 |  |  |
| 1 | 电动车技术要求 | Technical Regulaion for Electric Vehicle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一般安全要求 | GSO 42/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 合格证 | UAE.S GSO 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 耐久性能 | GB/T 12679,12678，QC/T 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 爬坡性能 | GB/T 12539-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 启动电池 | GSO 34 and 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 散热器 | GSO135/2007;GSO136/2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安全带 | GSO 96 and 97 or ECE R16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 内饰阻燃 | GSO 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 喇叭 | GSO 99 or ECE R28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 座椅织物 | GSO 279 & 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 正碰(带e-call) | ECE R94/UAE.S GSO 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 官员目击项目 |
| 13 | 正碰(不带e-call) | ECE R94/UAE.S GSO 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 官员目击项目 |
| 14 | 后碰 | ECE R32/UAE.S GSO 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 官员目击项目 |
| 15 | 侧门强度 | FMVSS 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 官员目击项目 |
| 16 | 侧碰(带e-call) | ECE R95/UAE.S GSO 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 官员目击项目 |
| 17 | 侧碰(不带e-call) | ECE R95/UAE.S GSO 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 官员目击项目 |
| 18 | 车顶强度 | GSO 39 and 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 官员目击项目 |
| 19 | 冲击强度 | GSO 1707 & 1708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 官员目击项目 |
| 20 | 门锁门铰链 | GSO 419 and 420 or ECE R11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 后视镜 | GSO 421 and 422 or ECE R46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 头枕 | GSO 1598 or ECE R17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 安全玻璃 | GSO 1677,GSO 1007 and 684 or ECE R43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 防盗 | GSO 1053 or ECE R116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 大灯 | GSO 1503 or ECE R48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 制动系统 | GSO-ECE 13H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 官员目击项目 |
| 27 | WMI | GSO 1781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | VIN | GSO 1780 & 1782 or (EU) 19/2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 牌照板 | GSO 289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 说明书 | GSO 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 检测手册 | GSO 971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 限速器 | GSO 1711 & 1625 & 1626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 儿童安全座椅系统 | GSO 1709 & 1710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 车辆前后保 | GSO 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 整车EMC | ECE R10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 电动车安全电池 | ECE R100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 官员目击项目 |
| 37 | 电耗续航里程 | ECE R101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 沙特电耗油耗 | EPA循环测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 制动片 | GSO ISO 6311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 玻璃 | GSO ISO 3537 &3538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 工厂审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | e-call单品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商提供IEC报告等 |
| 43 | DAB单品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商提供IEC报告等 |
| 44 | 轮胎磨损等级 | GSO 1783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商提供IEC报告等 |
| 45 | 轮胎温度等级 | GSO 1784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 乘用车轮胎 | GSO 51,52 and 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 备胎 | GSO 1052/2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 充电线 | SASO 2203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商提供IEC报告等 |
|  |  | GSO IEC 60309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GSO IEC 62196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各项费用小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |
| 备注：此版报价单为参考模板，投标单位也可根据项目实际情况进行细化修改，本项目属于交钥匙工程，投标单位须提供正式的阿联酋国家认证证书和沙特国家认证证书作为最终交付物，在合同履行中如有未发生的明细项目，则相应的费用在支付尾款时对应扣除 |
| 我司承诺我司已认真了解了报价情况和工作内容，我司保证按以上报价完成所属工作内容，8月3日前我司愿意缴纳人民币2万元投标保证金，如果我司报价中标，我司愿意转换投标保证金为履约保证金（履约保证金为中标金额的5%，不足部分以电汇补足），直至我司首次提供服务成果后再退还我司 |
| 报价人（盖章）： 投标代表身份证号： 电话： |
| 报价截至日期（开标）：2022年8月5日9:00，投标保证金（8月3日）打款至甲方账户，确定中标单位后，未中标单位保证金，将于7个工作日内退还。 |
| 付款节点： 第一阶段：合同签订后，乙方向甲方出具总价款的30%增值税专用发票，甲方收到乙方发票核对无误后的15个工作日内支付预付款（30%）； 第二阶段：所有试验及工厂审核完成后，乙方向甲方出具总价款的40%增值税专用发票，甲方收到乙方发票核对无误后的15个工作日内支付账款（40%）； 第三阶段：阿联酋、沙特证书下发3个月后，乙方向甲方出具总价款的30%增值税专用发票，甲方收到乙方发票核对无误后的15个工作日内支付尾款（30%）。 付款方式：电汇/银行承兑 增值税率：6% |
| 8月3日前我司愿意缴纳人民币2万元投标保证金递交甲方账户信息： 公司名称：江苏开沃汽车有限公司 开户银行：江苏银行股份有限公司徐州经济开发区支行 银行账户：60110188000159376 |
| 甲方投标联系人：张辉 电话：19951653258 |
| 甲方技术联系人：刘佳红 电话：19851672821 |
| 公司地址：江苏省徐州市经济开发区龙湖东路文创小镇文德楼 |

附件3：评分标准及细则

| 评分 要素 | 评审 项目 | 类型权重 | 指标分值 | 评分标准（100分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务和报价部分 （55) | 报价完整性及总体价格 (55） | 报价 完整性 （5） | 5% | 5 | 本次报价部分，投标单位必须在报价中包括分项费用：认证试验目击费、报告费、证书费、工厂审核费、其他费用，并且单项报价均为含税价，加盖公司公章。每项均具备的，得5分，每少一项减1分,最低得0分。 |
|  |  | 总体价格 (50) | 50% | 50 | 1、计分标准：采取各家投标总价格的平均价作为评标基准价，即：基准价=该项目全部报价总和÷投标单位数量。某投标单位该项目价格等于该项目基准价的得35分；每低于基准价1%，加1分，最高得分50；每高于基准价1%，减1分，最低得0分。（小数点后保留2位有效数字）。 2、评标总分数相同的，价格低者中标。 |
| 技术 部分 （45） | 阿联酋、沙特认证项目 （39） | 方案合理及完整性 （27） | 3% | 3 | 1、方案合理性：方案中必须有详细的认证项目清单及技术方案，以及样车、样件数量要求。本部分总分为3分。 |
|  |  |  | 5% | 5 | 2、方案完整性：本次方案能完全满足BE11车型出口阿联酋、沙特且同时可满足出口巴林、科威特，并阐述主要风险点，得5分。 |
|  |  |  | 5% | 5 | 3、方案有效性：投标单位的方案能满足阿联酋、沙特的整车和零部件的所有市场准入要求，得5分。否则得0分。 |
|  |  |  | 3% | 3 | 4、有阿联酋、沙特ecall整车认证项目能力的，得3分。 |
|  |  |  | 8% | 8 | 5、在国内测试的，且阿联酋、沙特官员线上目击的，可得8分，否则，得0分。 |
|  |  |  | 3% | 3 | 6、根据具备的国家认证的资质（WVTA，MOIAT，GSO，SASO，OTTC）等情况进行综合评议，具备3种及以上得3分；具备1种得1分；不具备得0分 |
|  |  | 报告认可 （7） | 7% | 7 | 除碰撞和阿联酋、沙特ecall项目的目击测试外，其他项目使用已有欧盟认证报告/证书免除测试直接转换阿联酋、沙特认证报告的定为基准分7分，根据增加的测试数量每2项减1分，最低得0分。 |
|  |  | 项目周期 （5） | 4% | 4 | 1、方案中必须包括项目周期及节点管控表、以及投标机构内部的实际项目管控文件，该文件需能体现各标段项目中分项标准的实际测试及报告完成时间，以及证书申请及下发时间。本部分总分为4分。 |
|  |  |  | 1% | 1 | 2、投标机构要有完整的项目管控数据平台，能随时分享招标机构的认证项目的实际进度。有管控平台的，得1分，没有的，得0分。 |
|  | 资质经验及效率 （6） | 团队资质及过往战绩(5) | 5% | 5 | 根据供应商近年内相关纯电电动车项目业绩情况进行综合评议（提供合同或中标通知书等证明材料）：得5分 |
|  |  | 响应效率 (1） | 1% | 1 | 接到招标单位的测试通知，是否能在8小时内快速响应，并可以安排认证工程师在指定时间内到达测试地点得1分，没有计0分。 |
| 小计 | 100% | 100 |  |
| 投标公司述标： 供应商在技术评分过程中可以述标。 述标总时长30分钟，其中15分钟讲述方案和思路，15分钟回答评委问题。述标时间可以根据实际情况进行调整。 本次招标根据各地疫情防控情况，确定述标形式，我司提前至少两天通知到投标方， |
| 投标注意事项： 本次招标周期紧张，投标公司首次报价至关重要，评标组分别对各家投标公司做出评估及总结，根据结果判断是否进行二次报价，请务必重视本次报价,此次开标最终解释权归江苏开沃所有！ |

附件4：BE11车型（欧标）配置表

| BE11车型（欧标）配置表 |
| --- |
| 类别 | 版本名称 | 欧盟尊享版 |
|  | 工况法续驶里程[km] | 400（WLTP） |
| 基本信息 | 车型级别 | 中型SUV |
|  | 动力类型 | 纯电 |
|  | 车身结构 | 16环球笼式热成型加强结构 |
|  | 变速箱类型 | 单级减速器 |
|  | 整车热管理 | 智能电池温控系统 |
|  | 能量回收系统 | 能量回收大于30% |
|  | 充电机功率[kW] | 11 |
|  | 电池快充时间[h] | 0.6h(380V) 20%-70%@25℃ |
|  | 电池慢充时间[h] | 7.3h@380V三相 |
|  | 0-100km/h加速时间[s] | 9.6 |
|  | 最高车速[km/h] | 150 |
|  | 最大爬坡度 | ＞30% |
| 整车尺寸 | 长×宽×高[mm] | 4698x1908x1696 |
|  | 轴距[mm] | 2800 |
|  | 座位数[个] | 5 |
|  | 整备质量[kg] | 1880 |
|  | 行李厢容积[L] | 467—1141 |
|  | 前轮胎规格 | 235/50 R19 |
|  | 后轮胎规格 | 235/50 R19 |
|  | 最小离地间隙[mm] | 159 |
| 动力参数 | 变速箱类型 | 单级减速器 |
|  | 驱动系统 | 三合一高效集成 |
|  | 电动机最大功率[kW] | 150 |
|  | 电量[kWh] | 71.984 |
|  | 额定功率[kW] | 65 |
|  | 额定扭矩[N.m] | 135 |
|  | 最大扭矩[N.m] | 320 |
| 底盘系统 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|  | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
|  | 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
|  | 前轮制动器类型 | 通风盘 |
|  | 后轮制动器类型 | 盘式 |
|  | 制动助力 | 智能主动制动系统（EHB） |
|  | 驻车制动类型 | 电子驻车（EPBi） |
|  | 转向系统 | 无刷电动助力转向（EPS） |
|  | 车体结构 | 承载式 |
|  | 铝合金轮毂 | 双色 |
| 安全配置 | 防抱死制动(ABS) | ● |
|  | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
|  | 制动辅助(BA/EBA等) | ● |
|  | 牵引力控制(ARS/TCS等) | ● |
|  | 车身稳定控制(ESC/DSC等) | ● |
|  | 主驾驶安全气囊（DAB） | ● |
|  | 副驾驶安全气囊(PAB) | ● |
|  | 前侧气囊（SAB） | ● |
|  | 侧安全气帘（CAB） | ● |
|  | 胎压监测 | ● |
|  | 后排儿童座椅接口 | ● |
|  | 前排安全带限力带预紧 | ● |
|  | 前排安全带高度可调 | ● |
|  | 安全带未系提醒 | 全车 |
|  | 紧急呼叫系统eCall | ● |
| 驾驶辅助 | 定速巡航 | ● |
|  | 上坡辅助（HAC） | ● |
|  | 自动驻车（AUTO HOLD） | ● |
|  | 陡坡缓降（HDC） | ● |
|  | 前泊车雷达 | ● |
|  | 后泊车雷达 | ● |
|  | 360°全景影像 | ○ |
|  | 高清倒车影像带动态引导 | ● |
|  | 车外低速提示音 | ● |
|  | 驾驶模式选择 | ●标准&运动 |
|  | 超速提醒 | ● |
|  | 疲劳驾驶提醒 | ● |
| 外部配置 | 前大灯LED | ○ |
|  | 激光大灯 | ● |
|  | LED日间行车灯 | ● |
|  | 自动大灯 | ● |
|  | 前雾灯 | ● |
|  | 大灯高度电动调节 | ● |
|  | 全景天窗 | ● |
|  | 前后电动车窗 | ● |
|  | 电动车窗自动防夹 | ● |
|  | 四门一键升降 | ● |
|  | 外后视镜电动调节 | ● |
|  | 外后视镜自动加热 | ● |
|  | 外后视镜自动折叠 | ● |
|  | 内后视镜防眩目 | 自动 |
|  | 后隐私玻璃（灰玻） | ○ |
|  | 前无骨雨刷器 | 带感应 |
|  | 后雨刷器 | ● |
|  | 电动尾门 | 带感应 |
|  | 车身金属油漆 | ● |
|  | 前舱下护板 | ● |
|  | 前保下沿银色装饰 | 银色 |
|  | 车顶行李架 | 喷漆 |
|  | 中控锁 | 遥控中控 |
|  | 智能钥匙 | ●智能进入 |
|  |  | ●无钥匙启动 |
| 内部材质 | 128色氛围灯 | ● |
|  | 遮阳板化妆镜 | ● |
|  | 皮质方向盘 | ● |
|  | 多功能方向盘 | ● |
|  | 方向盘四向调节 | ● |
|  | 前排自动空调 | ● |
|  | 后排空调出风口 | ● |
|  | 车顶LED阅读灯 | 前排/后排 |
|  | 空气净化（PM2.5） | ● |
|  | 扶手箱内出风口 | ● |
|  | 全覆盖机舱装饰盖板 | ● |
| 座椅配置 | 座椅材质 | PVC+仿麂皮 |
|  | 主座椅调节 | 电动 |
|  | 副座椅调节 | 电动 |
|  | 主座椅调节方式 | ●靠背调节 |
|  |  | ●高低调节 |
|  |  | ●前后调节 |
|  |  | ●腰部支撑 |
|  |  | ●脚托 |
|  |  | ●睡眠头枕 |
|  | 副座椅调节方式 | ●靠背调节 |
|  |  | ●前后调节 |
|  | 后排座椅角度调节 | ● |
|  | 前排座椅功能 | 加热+通风 |
|  | 前排中央扶手 | ● |
|  | 后排中央扶手 | ● |
|  | 后排座椅放倒方式 | 4/6 |
|  | 后排座椅折平 | ● |
|  | 后排杯架 | ● |
| 娱乐系统 | 中控彩色液晶屏 | 12.8寸触控式液晶屏 |
|  | 仪表 | 12.3寸液晶仪表 |
|  | 手机互联功能（亿联APP） | ● |
|  | 行车电脑 | ● |
|  | 蓝牙 | ● |
|  | DAB电台 | ● |
|  | USB数量 | 3 |
|  | 扬声器数量[个] | 8 |
| 充电系统 | 车载内220V电源 | ● |
|  | 车载内12V电源 | ● |
|  | 手机无线充电 | ● |
|  | 便携式随车充电枪 | ● |
|  | 充电机功率[6.6kW] | ○ |
|  | 快充接口 | ● |
|  | 慢充接口 | ● |
| 露营模式 | 露营模式 | ● |
|  | V2L放电模式 |  |
| 欢乐派对 | 韵动灯光/Party模式 | ● |
| 健康养生 | 睡眠座椅 | ● |
|  | 午休模式 |  |
| 备注： -代表无此配置； ●代表为标配； ⭕代表为选配； 产品在不断更新升级，配置将在合法范围内进行细微调整，最终产品配置以最终交付为准。 |

附件5：WVTA证书清单（参考）

# Text boxes

BE31 (5座轿车)